# Пояснительная записка

# Исходные данные

- Длина бассейна – 10,0 м;

- Ширина бассейна – 5,2 м;

- Высота стены №1 – 1,5 м;

- Высота стены №2 – 1,8 м;

- Толщина стен и плиты – 0,25 м.

Расчёт плиты.

Подсчет нагрузок на 1 м2 плиты приведен в табл.1.

Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия

Табл.1.

| N п/п | Нагрузка | Норм. Нагрузка кН/м2 | Коэф. надёжности по нагрузке | Расч. Нагрузка кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Постоянная: 1. Плита монолитная δ=0,25 (ρ=25 кН/м3) | 6,25 | 1,1 | 6,875 |
|  | 2. Бетонно защитный слой δ=0,06 м (ρ=22 кН/м3) | 1,32 | 1,3 | 1,716 |
|  | 3. Штукатурка δ=0,02м (ρ=13 кН/м3) | 0,368 | 1,2 | 0,458 |
|  | Итого |  |  | 9,05 |
| 2 | Временная: длительная | 18 | 1.2 | 21,6 |
|  | Итого |  |  | 30,65 |

## Расчетная нагрузка на 1 м при ширине плиты 5 м с учетом коэффициента надежности по назначению конструкции γn=0,95:

полная

От расчетной нагрузки

Бетон тяжелый класса В20. Расчетная прочность -  Rb=11,5 МПа, коэффициент условий работы бетона γb2=0,9; нормативное сопротивление  при растяжении Rbtn=Rbt,ser=1,4 МПа, расчетное Rbt=0,9 МПа; начальный модуль упругости бетона Eb=27000 МПа

Арматура продольных ребер класса А-Ш, расчетное сопротивление Rs=365 МПа; модуль упругости Es=200000 МПа

Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси

М=188446600 Нсм.

;.

Вычисляем площадь сечения сжатой арматуры:

Аs=(М-А0Rbbh02)/(Rsczb)=(188446,6-0,7*1,15*500*21,52)/(36,5*14)=4,68 см2.

Принимаем 25 Ø10  Аs=19,625 см2>4,68 см2.

Вычисляем площадь сечения растянутой арматуры:

принимаем 50 Ø25 А-Ш с площадью Аs =245,45 см2>242,77 см2.

В качестве монтажной принимаем арматуру Ø8 Вр-II.

На середине плиты арматура должна идти с шагом 100 мм, т.к. это даёт возможность зафиксировать рабочую арматуру в проектном положении и тем самым препятствует её выпрямлению.

Расчёт был проведён для шарнирно опёртой плиты. Но в нашем случае плита приведена на упругом основании, что при данных условиях эксплуатации значительно уменьшает площадь арматуры. Поэтому в качестве расчёта достаточно подсчитать необходимый и достаточный % армирования – 1-3%.

Аs=12500*0,01=125 см2;

Принимаем арматуру в растянутой и сжатой зоне бетона:

25 Ø18  As’=As=2,545*25=63,625 см2 с шагом 200 мм.

Расчёт стены №1.

Подсчет нагрузок на 1 м2 стены №1 приведен в табл.2.

Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия

Табл.2.

| N п/п | Нагрузка | Норм. Нагрузка кН/м2 | Коэф. надёжности по нагрузке | Расч. Нагрузка кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Постоянная: 1. Стена монолитная δ=0,25 (ρ=25 кН/м3) | 6,25 | 1,1 | 6,875 |
|  | 2. Бетонно защитный слой δ=0,06 м (ρ=22 кН/м3) | 1,32 | 1,3 | 1,716 |
|  | 3. Штукатурка δ=0,02м (ρ=13 кН/м3) | 0,368 | 1,2 | 0,458 |
|  | Итого |  |  | 9,05 |
| 2 | Временная: длительная | 18 | 1.2 | 21,6 |
|  | Итого |  |  | 30,65 |

Равнодействующая горизонтальная давления на 1 м длины стены:

Н=9,67 кН.

Нагрузка от всей стены:

N=81 кН.

Расчётное сопротивление грунта R0=1338,9 кН/м2.

Кривая давления на грунт не должна превышать 1,2R0:

Pmax,min=N/A=65 кН/м2 <1,2R0.

ΣNµ=81*0,6=48,6 ≥1,2.

Mh=10,125 кНм – удерживающий момент, гарантируемый вертикальными нагрузками.

Mv=4,33 кНм – опрокидывающий момент от давления грунта.

Mh/ Mv=2,34 > 1,5.

ΣNµ/Н=4,86 > 1,2;

Где µ-коэф. трения бетона  по грунту в пределах 0,3-0,6.

Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси

М=433000 Нсм.

;.

Вычисляем площадь сечения растянутой и сжатой арматуры:

принимаем 17 Ø10 А-Ш с площадью Аs=А’s =0,785*17=13,345 см2>0,555 см2.

Расчёт стены №2.

Подсчет нагрузок на 1 м2 стены №1 приведен в табл.3.

Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия

Табл.3.

| N п/п | Нагрузка | Норм. Нагрузка кН/м2 | Коэф. надёжности по нагрузке | Расч. Нагрузка кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Постоянная: 1. Стена монолитная δ=0,25 (ρ=25 кН/м3) | 6,25 | 1,1 | 6,875 |
|  | 2. Бетонно защитный слой δ=0,06 м (ρ=22 кН/м3) | 1,32 | 1,3 | 1,716 |
|  | 3. Штукатурка δ=0,02м (ρ=13 кН/м3) | 0,368 | 1,2 | 0,458 |
|  | Итого |  |  | 9,05 |
| 2 | Временная: длительная | 18 | 1.2 | 21,6 |
|  | Итого |  |  | 30,65 |

Равнодействующая горизонтальная давления на 1 м длины стены:

Н=9,67 кН.

Нагрузка от всей стены:

N=163 кН.

Расчётное сопротивление грунта R0=1338,9 кН/м2.

Кривая давления на грунт не должна превышать 1,2R0:

Pmax,min=N/A=65,2 кН/м2 <1,2R0.

Nµ=163*0,6=97,8 ≥1,2.

Mh=10,125 кНм – удерживающий момент, гарантируемый вертикальными нагрузками.

Mv=4,33 кНм – опрокидывающий момент от давления грунта.

Mh/ Mv=2,34 > 1,5.

Nµ/Н=9,78 > 1,2.

Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси

М=433000 Нсм.

;.

Вычисляем площадь сечения растянутой и сжатой арматуры:

принимаем 20 Ø10 А-Ш с площадью Аs=А’s =0,785*20=15,7 см2>0,555 см2.

Ввиду конструктивных и экономических соображений вместо оптимальной рабочей арматуры Ø10 А-Ш в стенах бассейна можно принять арматуру Ø8 А-Ш.