Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА РЕДУКТОРА	3

2.КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ	4

Тихоходная ступень	4

Быстроходная ступень	4

3.РАСЧЕТ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАЦЕПЛЕНИЯ a-g	6

Контактные напряжения	6

Изгибные напряжения	7

4.ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС а1 И а2	9

Предварительный расчет размеров колес	9

Расчет диаметров колес из условия обеспечения контактной прочности	9

Расчет диаметров колес из условия обеспечения изгибной прочности	10

Корректировка чисел зубьев и рабочей ширины зубчатых колес	12

5.РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС	13

6.ВЫБОР МАРКИ СТАЛИ И УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ КОЛЕС b1 И b2	14

7.КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛА САТЕЛЛИТОВ	15

Расчет и выбор подшипников сателлитов	15

Выбор материала и проверка на прочность осей сателлитов.	17

8.КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛА ВАЛ-ШЕСТЕРНИ БЫСТРОХОДНОЙ СТУПЕНИ	19

Выбор материала и расчетная схема	19

Определение реакций в опорах и построение эпюр изгибающего и крутящего моментов	20

Проверка вала на прочность	21

Расчет и выбор подшипников вала	23

9.КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ 	24

Конструирование плавающего колеса а1.	24

Конструирование соединительной муфты	25

Выбор крепежных болтов для внутренней полумуфты	26

10.КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛА ВАЛ-ВОДИЛА ТИХОХОДНОЙ СТУПЕНИ	27

Выбор материала и расчетная схема	27

Определение реакций в опорах и построение эпюр изгибающего и крутящего моментов	29

Проверка вала на прочность	30

Расчет и выбор подшипников вала	31

11.РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	32

Призматические шпонки на входном и выходном валах	32

Цилиндрические шпонки крепления центральных колес b1 и b2.	33

12.РАСЧЕТ КРЕПЛЕНИЯ РЕДУКТОРА К РАМЕ	35

Расчетная схема	35

Расчет коэффициента внешней нагрузки	37

Проверка раскрытия стыка	38

Проверка фундаментных болтов на прочность	39

13.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ И КПД РЕДУКТОРА	40

Определение потерь на трение в зацеплении	40

Определение потерь на трение в подшипниках	41

Суммарный коэффициент потерь и КПД редуктора	42

14.ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА И ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕГРУЗКУ	43

Выбор двигателя	43

Проверка двигателя на перегрузку	44

15.ВЫБОР СМАЗКИ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ	44

Выбор смазки	44

Тепловой расчет	45

16.список литературы	46

# ВВЕДЕНИЕ

Основными объектами проектирования по курсу "Детали машин" являются

механические передачи для преобразования вращательных движений или

вращательного движения в поступательное.

Целью данного курсового проекта является выработка у студентов

навыков в проектировании механических агрегатов, оценки методов

проектирования, разработки муфт, передач и других узлов.

Данная работа состоит из нескольких частей, а именно из расчетно-

пояснительной записки и графической части. Расчетно-пояснительная

записка состоит из нескольких этапов, таких как пояснительная записка,

где представлен предварительный расчет параметров редуктора,

проверочный расчет, где проводится расчет, а также проверка данных,

вычисленных на первом этапе курсового проекта. Также данная работа

включает подбор электродвигателя по параметрам редуктора, расчет

плиты основания и проектирование соединяющей муфты.

Графическая часть задания представляет собой чертеж вида редуктора,

общий вид редуктора в сборе с электродвигателем. К графической работе

прилагается спецификация на редуктор.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА РЕДУКТОРА

Схема   -

| Максимальный момент на тихоходном валу, Тт | 3000 Нм |
| --- | --- |
| Частота вращения , nт | 45 об/ мин |
| Общее передаточное число, iобщ | 32 |
| Режим нагрузки | IV |
| Долговечность, t( | 7000 |
| Параметр, p1 | 3.8 |
| Марка стали колес za и zg | 12ХH2 |
| Термообработка активных поверхностей зубьев | цементация |

Гистограмма изменения нагрузки

ТТ        T(

| t( = 0.15 t( | T(/Тт=1 |
| --- | --- |
| t( = 0.25 t( | T(/Tт = 0.9 |
| t( = 0.6 t( | T( /Tт = 0.7 |

T

T

t(     tt		    t

t(

Схема редуктора

1 – тихоходная ступень;

2 – быстроходная ступень;

2. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ

Целью кинематического расчета является определение абсолютных и относительных скоростей центральных колес, сателлитов, водила. Силовой расчет необходим для нахождения моментов, действующих на элементы планетарной передачи.

## Тихоходная ступень

Определение абсолютных частот вращения основных звеньев

na1=nт((р1+1)  —для колеса а1

nh1=nт		 —для водила h1

nb1=0              —для колеса b1 (оно неподвижно)

где nт—частота вращения входного звена;

р1—кинематический параметр тихоходной ступени

na1=45((3,8+1)=216 об/мин

nh1=45 об/мин

nb1=0 об/мин

Определение относительных частот вращения основных звеньев

об/мин

об/мин

об/мин

Определение крутящих моментов на звеньях

Тh1=TT=3000 Н(м  - момент на водиле h1.

Ta1= -Th1/(p1+1)=-3000/(3.8+1)= - 625 Н(м —момент на колесе а1

Tb1=Тa1(p1= - 625(3.8= -2375 Н(м —момент на колесе b1

## Быстроходная ступень

Определение  кинематического параметра р2 быстроходной ступени

;    p2 =

где  - общее передаточное отношение

p1 - параметр тихоходной ступени

Определение абсолютных частот вращения основных звеньев

na2=nт(ia2h1 	—для колеса а2

nh2=nа2/(р2+1)	—для водила h2

nb2=0                         —для колеса b2 (оно неподвижно)

na2=45(32=1440 об/мин

nh2=1440/(5.667+1)=216 об/мин

nb2=0 об/мин

Определение относительных частот вращения основных звеньев

об/мин

об/мин

об/мин

Определение крутящих моментов на звеньях

Ta2=-Th1/ia2h1=-3000/3.8= - 93.75 Н(м  - момент на колесе а2.

Tb2=Ta2(p2= - 93.75(5.667= - 531.281 Н(м—момент на колесе b2

Th2= -Ta2( (р2+1)= 93.75((5.667+1)= 625 Н(м—момент на водиле h2

Результаты силового и кинематического расчетов

| параметр | разм. | ТИХОХОДНАЯ СТУПЕНЬ | БЫСТРОХОДНАЯ СТУПЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| p | - | 3,800 | 5,667 |
| na | об/мин | 216,0 | 1440 |
| nb | об/мин | 0,000 | 0,000 |
| nh | об/мин | 45,00 | 216,0 |
| nah | об/мин | 171,0 | 1224 |
| nbh | об/мин | -45,00 | -216,0 |
| ngh | об/мин | -122,1 | -524,5 |
| Та | Н(м | -625,0 | -93,75 |
| Тb | Н(м | -2375 | -531,281 |
| Тh | Н(м | 3000 | 625,0 |

# РАСЧЕТ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАЦЕПЛЕНИЯ a-g

## Контактные напряжения

Расчет эквивалентного времени

,

где Тi—крутящий момент

Трасч—расчетный крутящий момент

k—количество ступеней нагрузки

ti—продолжительность нагрузки

(thE)H=1(0.15(7000+0.93(0.25(7000+0.73(0.6(7000=3766 ч

Расчет эквивалентного числа циклов

NHE a1=60|na1-nh1|nw((thE)H=60(171(3(3766 = 11.59(107 циклов

NHE g1=60|ng1-nh1| (thE)H=60((-122.1)(3766 = 2.760(107 циклов

NHE b1=60|nb1-nh1|nw((thE)H=60((-45)(3(3766= 3.051(107 циклов

NHE a2=60|na2-nh2|nw((thE)H=60(1224(3(3766 = 8.298(108 циклов

NHE g2=60|ng2-nh2| (thE)H=60((-524.5)(3766   = 1.185(108 циклов

NHE b2=60|nb2-nh2|nw((thE)H=60((-216)(3(3766= 1.464(108 циклов

nw—количество сателлитов (3 шт.)

Расчет коэффициента долговечности

,

где NH0 - базовое число циклов; для зубчатых колес а и g с твердостью

поверхностей зубьев   следует принять NH0=120(106 циклов.

(NH0)b - при твердости колеса  следует принять равным

(NH0)b=27(106 циклов.

Тихоходная ступень

Быстроходная ступень

Расчет допускаемых напряжений

,

где

-  предел контактной выносливости шестерни а и колеса g.

, где HHRC     - твердость активной поверхности зубьев.

Мпа

[SH]=1.2   - допускаемый коэффициент безопасности при центрировании.

Выбираем минимальное в каждой ступени:

## Изгибные напряжения

Расчет эквивалентного времени

где m – показатель степени кривой выносливости

m=9 при    (для а и g)

m=6 при , где H – твердость рабочей поверхности

зубьев.

Расчет эквивалентного числа циклов

NFE a1=60|na1-nh1|nw((tLFE )a=60(171(3(1897 = 5.840(107 циклов

NFE g1=60|ng1-nh1| (tLFE)g=60(122.1(1897     = 1.391(107 циклов

NFE b1=60|nb1-nh1|nw((tLFE)b=60((-45)(3(2474= 2.004(107 циклов

NFE a2=60|na2-nh2|nw((tLFE)a=60(1224(3(1897 = 4.181(108 циклов

NFE g2=60|ng2-nh2| (tLFE)g=60((-524.5)(1897   = 5.972(107 циклов

NFE b2=60|nb2-nh2|nw((tLFE)b=60((-216)(3(2474= 9.619(107 циклов

Расчет коэффициента долговечности

,

где NF0–  базовое число циклов при расчете изгибной выносливости

зубьев      (NF0=4(106)

NFE—эквивалентное число циклов при расчете изгибной выносливости

зубьев.

Тихоходная ступень

Быстроходная ступень

Расчет допускаемых напряжений

,

где —предел выносливости зубьев (МПа), зубчатых  колес при нулевом цикле (R=0) изменения напряжений. =950МПа для стали 12ХН2.

KFL—коэффициент долговечности.

KFС—коэффициент, учитывающий  реверсивность приложения нагрузки к зубу.

Т.к. внешняя нагрузка на колесах a,b не реверсивная, то (KFC)a=(KFC)b=1.

На сателлите нагрузка всегда реверсивная, поэтому (KFC)g=0.75.

[SF]=1.7- допускаемое значение коэффициента долговечности

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС а1 И а2

## Предварительный расчет размеров колес

Примем za1=20, а za2=17

Тогда:

| A1=za1(1+p1)/nw=20(1+3.8)/3=34 (N1=32 zb1=N1(nw-za1=32(3-20=76 zg1=(zb1-za1)/2=(76-20)/2=28 pфакт1=zb1/za1=76/20=3.8 | A2=za2(1+p2)/nw=17(1+5.667)/3=37.78 (N1=38 zb2=N2(nw-za2=38(3-17=97 zg2=(zb2-za2)/2=(97-17)/2=40 pфакт2=zb2/za2=97/17=5.706 |
| --- | --- |

(ia2h1)факт=(рфакт1+1)(рфакт2+1)=32,19

(ia2h1)факт-ia2h1)/ia2h1=(32.19 - 32)/32(100%=0.588%—погрешность <5%

## Расчет диаметров колес из условия обеспечения контактной прочности

Расчетный момент на шестерне

TH1=Ta1/nw=625/3=208.4    Н(м—расчетный момент на шестерне a1

TH2=Ta2/nw=93.75/3=31.25 Н(м—расчетный момент на шестерне a2

Передаточное число в зацеплении а-g

u1=(p1-1)/2=(3.8-1)/2=1.4

u2=(p2-1)/2=(5.667-1)/2=2.334

### Определение относительной ширины шестерни

Расчет коэффициента неравномерности распределения нагрузки в зацеплении

,

где - коэффициент неравномерности распределения нагрузки между

сателлитами. Принимаем:(1=1,03—т.к. колесо а1—плавающее,

(2=1,05—плавающее водило h2,

- коэффициент, учитывающий неравномерное распределение

нагрузки по ширине зубчатого колеса до приработки зубьев.

По графику:

KHW=1—коэффициент, учитывающий приработку зубьев.

KH1=1.03+(1.15-1)(1=1.18

KH2=1.05+(1.15-1)(1=1.2

Расчет начального диаметра шестерни

KHV=1,1—коэффициент, учитывающий динамические нагрузки.

мм

—диаметр колеса а1

мм

—диаметр колеса а2

## Расчет диаметров колес из условия обеспечения изгибной прочности

Определение величины коэффициентов формы зубьев колес

Коэффициент смещения , число зубьев долбяка для

нарезания колеса b принять равным z0=20. Коэффициенты смещения

определяем по рис. 2.23, 2.24 (“Курсовое проектирование деталей машин”,

стр. 41-42).

| YFa1 | 4,100 | YFa2 | 4,240 |
| --- | --- | --- | --- |
| YFb1 | 3,600 | YFb2 | 3,600 |
| YFg1 | 3,820 | YFg2 | 3,700 |
| YFa1/[F]a1 | 0,007 | YFa1/[F]a2 | 0,008 |
| YFg1/[F]g1 | 0,009 | YFg1/[F]g2 | 0,009 |
| YF1/[F]1 | 0,009 | YF2/[F] | 0,009 |

Расчетный момент на шестерне

TF1=Ta1/nw=625/3=208.3 Н(м— расчетный момент на шестерне a1

TF2=Ta2/nw=93.75/3=31.25 Н(м— расчетный момент на шестерне a2

Определение относительной ширины шестерни

Оставим такой же, как и при расчете на контактную прочность.

Определение коэффициента неравномерности распределения нагрузки

,

где

Делительный диаметр шестерни

KFV1=1.1  —коэффициент, учитывающий динамические нагрузки

KFV2=1.12—коэффициент, учитывающий динамические нагрузки

Предварительное значение модуля

m'=d'aF/za

m'1=52.43/20=2.622 мм ( m1=2.5 мм

m'2=26.46/17=1.557 мм ( m2=1.5 мм

Пересчет числа зубьев

Т.к.  daH>daF для обеих ступеней, то необходим пересчет размеров колес,

тогда:    za=daH/m

Тогда:

| za1=59.055/2.5=23.622 ( za1=24 A1=za1(1+p1)/nw=24(1+3.8)/3=38,4 (N1=38 zb1=N1(nw-za1=38(3-24=90 zg1=(zb1-za1)/2=(90-24)/2=33 pфакт1=zb1/za1=90/24=3.75 u1=zg1/za1=33/24=1.375 | za2=29.87/1.5=19.913 ( za2=20 A2=za2(1+p2)/nw=20(1+5.667)/3=44.45(N2=44 zb2=N2(nw-za2=44(3-20=112 zg2=(zb2-za2)/2=(112-20)/2=46 pфакт2=zb2/za2=112/20=5.6 u1=zg1/za1=46/20=2.3 |
| --- | --- |

(ia2h1)факт=(рфакт1+1)(рфакт2+1)=31.35

(ia2h1)факт-ia2h1)/ia2h1=(31.35 - 32)/32(100%= -2.03%—погрешность <5%

Определение размеров колес

| da1=m1(za1=2.5(24=60 мм db1=m1(zb1=2.5(90=225 мм dg1=m1(zg1=2.5(33=82.5 мм | da2=m2(za2=1.5(20 =30 мм db2=m2(zb2=1.5(112=168 мм dg2=m2(zg2=1.5(46 =69 мм |
| --- | --- |

Т.к.  daH> daF для обеих ступеней, то bw рассчитываем по формуле:

bw1=7163(208.4(1.18(1.1((1.375+1)/(602(1.375(10992)=38.427 (bw=38 мм

bw2=7163(31.25(1.2(1.1((2.3+1)/(302(2.3(1092.52)=20.224 (bw=20 мм

Расчет диаметров колес из условия обеспечения работоспособности

подшипников сателлитов

Эквивалентное число миллионов оборотов

LE=(NHE)g(10-6,

где (NHE)g—эквивалентное число циклов перемены контактных напряжений

LE1=27.6(106(10-6=27.6 млн. оборотов

LE2=11.85(107(10-6=118,5 млн. оборотов

p1=pфакт1=3,75

p2= pфакт2=5,6

Начальный диаметр сателлита

мм

мм

## Корректировка чисел зубьев и рабочей ширины зубчатых колес

(dw)'g1пк>dg1=82.5—корректировка нужна

(dw)'g2пк<dg2=69   —корректировка не нужна

(d)'a1пк=2(dw)'g1пк/(p1-1)=2(95.84/(3.75 -1) = 69.70 мм—диаметр колеса а1

(d)'a2пк=2(dw)'g2пк/(p2-1)=2(68.38/(5.6-1) = 29.73 мм—диаметр колеса а2

### Корректировка тихоходной ступени

za1'=(d)'a1пк/m=69.70/2.5=27.881    ( za1'=28

A1=za1' (1+p1)/nw=28(1+3.75)/3=44.33 (N1'=44

zb1'=N1(nw-za1'=44(3-28=104

zg1'=(zb1'-za1')/2=(104-28)/2=38

pфакт1'=zb1'/za1'=104/28=3.714

u1'=zg1'/za1'=38/28=1.357

(ia2h1)'факт=(рфакт1'+1)(рфакт2+1)=31,11

(ia2h1)'факт-ia2h1)/ia2h1=(31.11 - 32)/32(100%= -2.76%—погрешность <5%

Так как  daH>daF , то bw пересчитываем по формуле:

b'w=38((1.357+1)(1.375(242/((1.375+1)(1.357(282)=26.6 мм >0.08(m(z'b=20.8 мм

В итоге b'w=26 мм.

# РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

| Величина | Размерность | Тихоходная ступень | Быстроходная ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| p |  | 3,714 | 5,6 |
| za |  | 28 | 20 |
| zb |  | 104 | 112 |
| zg |  | 38 | 46 |
| m | мм | 2,500 | 1,500 |
| (d)aH | мм | 59,055 | 29,87 |
| (d)aF | мм | 52,43 | 26,46 |
| (d)'aпк | мм | 69,70 | 29,70 |
| (d)a=m(za | мм | 70,00 | 30,00 |
| (d)b=m(zb | мм | 260,0 | 168,0 |
| (d)g=m(zg | мм | 95,0 | 69,00 |
| (da)a=(d)a+2m | мм | 75,00 | 33,00 |
| (da)b=(d)b-1.75m | мм | 255,625 | 165,375 |
| (da)g=(d)g+2m | мм | 100,0 | 72,00 |
| (df)a=(d)a –2.5m | мм | 63,75 | 26,25 |
| (df)b=(d)b+2.5m | мм | 266,25 | 171,75 |
| (df)g=(d)g –2.5m | мм | 88,75 | 65,25 |
| aw=0.5[(d)b+(d)g] | мм | 82,50 | 49,50 |
| bw | мм | 26 | 20 |
| ((bd)a=bw/da |  | 0,371 | 0,667 |
| bg=bw+2m | мм | 31 | 23 |
| ba=bg+2m | мм | 36 | 26 |

Вывод: При расчете размеров зубчатых колес основным критерием

выбора было:

- для тихоходной ступени—условие работоспособности узла сателлитов

- для быстроходной—условие соблюдения контактной прочности

6. ВЫБОР МАРКИ СТАЛИ И УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ КОЛЕС b1 И b2

Определение величины контактных напряжений в зацеплении b-g

Требуемая  твердость поверхностей зубьев колеса в единицах HB

Действующие максимальные напряжения изгибав зубьях колеса b

Необходимая твердость сердцевины зубьев в единицах HB

Выбираем сталь 40Х ГОСТ4543-75.

- тихоходная ступень—термообработка улучшение 270-330 HB.

- быстроходная ступень—термообработка улучшение 210-330 HB.

# 7. КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛА САТЕЛЛИТОВ

## Расчет и выбор подшипников сателлитов

Минимальная толщина обода, обеспечивающая изгибную прочность

hg= 0.5(m(

hg1= 0.5(m1(= 0.5(2.5(= 7.706 мм

hg2= 0.5(m2(= 0.5(1.5(= 5.087 мм

Максимальный диаметр отверстия под подшипник

D'= (df)g- 2(hg

D'1=88.75-2(7.706=73.34 мм

D'2=65.25-2(5.087=55.08 мм

Радиальная нагрузка, воспринимаемая наиболее нагруженной опорой сателлита

, где nп— количество подшипников в узле (2 шт.)

Н

Н

Приведенная радиальная нагрузка

P=V(Fr(Kб(Kт,

где  V—коэффициент вращения кольца подшипника относительно вектора

нагрузки (V=1.2) при вращении наружного кольца;

Кб—коэффициент безопасности (Кб=1,3);

Кт—температурный коэффициент (Кт=1).

P1=1.2(6130(1.3(1   = 9564 Н

P2=1.2(2187.5(1.3(1= 3412 Н

Расчетное значение динамической грузоподъемности

Срасч=Р[LE/(nзам+1)]1/m'/Kкач,

где  nзам—планируемое количество замен подшипников (nзам=0);

m'—коэффициент типа подшипников (m'=3,3 для роликовых подшипников);

Ккач—коэффициент качества подшипников (Ккач=1).

Срасч1=9564([27.6/(0+1)]1/3.33/1 = 25904 Н

Срасч2=3412([118.5/(0+1)]1/3.33/1=14316 Н

Выбор подшипников

Выберем подшипники, исходя из условий:

D<D'

C>Cрасч

n>|ng-nh|

| Величина | Тихоходная ступень | Быстроходная ступень |
| --- | --- | --- |
| тип подшипника | 7108 | Роликовый радиально-упорный подшипник особолегкой серии | 7204 | Роликовый радиально-упорный подшипник легкой серии |
| Размеры d(D(B | 40(68(18 | 20(47(15.25 |
|  | Расчетное значение | Реальное значение | Расчетное значение | Реальное значение |
| С | 25904 Н | 31200 Н | 14317 Н | 18700 Н |
| D | 73,3 мм | 68 мм | 55,08 мм | 47 мм |
| n | 122.1 об-1 | 8000 об-1 | 524,5 об-1 | 12500 об-1 |

Основные геометрические размеры щек водила

Для тихоходной ступени:

Dh1=m1(za1+zg1)+d+30=2.5((28+38)+40+30=235 мм—диаметр щеки водила h1

th1=0.065((d)b1=0.065(260.0=16.90 мм—толщина щеки водила h1

tn1=2(th1=2(16.90=33.80 мм—толщина перемычки водила h1

Для быстроходной ступени:

Dh2=m2(za2+zg2)+d+20=1.5((20+46)+20+20=139.0 мм—диаметр

щеки водила h2

th2=0.065((d)b2=0.065(168.0=9.24 мм—толщина щеки водила h2

tn2=2(th2=2(9.24=13.86 мм—толщина перемычки водила h2

Округлим полученные значения до стандартного ряда Ra40:

| Dh1=240 мм th1=17 мм tn1=34 мм | Dh2=140 мм th2=10 мм tn2=14 мм |
| --- | --- |

## Выбор материала и проверка на прочность осей  сателлитов.

Оси сателлитов выполним из стали 40ХН.

| материал | обработка | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 40ХН | улучшение | 850 | 600 |

Коэффициент асимметрии цикла для нормальных напряжений R= 0.

m=a=M/2W=2Ft(L/2((d3/32),

где  Ft=Fr подш.—радиальная нагрузка на подшипниках;

L—половина длины оси;

M—изгибающий момент на оси;

W—момент сопротивления кручению;

d—диаметр оси.

|  | тихоходная ступень | быстроходная ступень |
| --- | --- | --- |
| Ft, H | 6130 | 2187.5 |
| L, мм | 40 | 30 |
| d, мм | 40 | 20 |

a1=2(6130(0.040/(2(((0.0403/32)=39.04 МПа

a2=2(2187.5(0.030/(2(((0.0253/32)=42.80 МПа

-1=0.3(в=0.4(850=340 МПа; 	0=1.6(-1=1.6(340=544 МПа;

0  - предел выносливости на изгиб

Из всех концентраторов напряжений выбираем посадку с

гарантированным натягом, как наихудший вариант.

где К(—эффективный коэффициент концентрации нормальных

напряжений;

((—коэффициент влияния абсолютных размеров;

—коэффициенты шероховатости;

Ку=1—коэффициент упрочнения.

Из таблицы 4.2 [3] находим отношение

Из таблицы 4.3 [3] находим для Ra=1.5 и (в=850 МПа  .

Коэффициенты запаса по нормальным и по касательным напряжениям

ищутся по следующим формулам:

где  (( и ((— коэффициенты материала и термообработки;

Kc= Kc=1— коэффициенты эквивалентного числа циклов.

В соответствии с рекомендациями ([3] стр.77) для деталей подвергнутых

улучшению ((=0.4.

Следовательно, оси выдерживают нагрузки.

# 8. КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛА ВАЛ-ШЕСТЕРНИ БЫСТРОХОДНОЙ СТУПЕНИ

Основание для прорисовки вала является геометрия колеса а2 и

геометрия выходного участка вала, на который устанавливается

стандартная соединительная муфта.

В качестве соединительной муфты между редуктором и

электродвигателем используется упругая втулочно-пальцевая муфта

ГОСТ 12080-66.

## Выбор материала и расчетная схема

Так как вал выполняется за одно целое с колесом а2, то он

изготавливается из того же материала (сталь 12ХH2, обработка—

цементация).

| материал | обработка | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Cталь 12ХН2 | цементация | 1000,000 | 800,000 |

Определение диаметра консольной части вала.

, где []—предельное напряжение кручения на вале

[]=0,025(в

мм

Отсюда получаем, что ближайший стандартный диаметр вала под муфту

равен 26 мм.  Диаметр под пальцы — D1=84 мм.

Построение расчетной схемы вала

Расчетная схема представляет собой условное изображение вала (в виде

линии) с опорами с учетом внешних силовых факторов (в качестве опор

берутся подшипники).

Под внешними силовыми факторами понимаются:

- сосредоточенная нагрузка (поперечная и осевая)

- распределенная нагрузка

- изгибающий момент

- крутящий момент

В случае рассматриваемого вала на него действуют: поперечная

сосредоточенная нагрузка, изгибающий и крутящий мометны.

Со стороны муфты на вал действует радиальная сила Fr2, вызванная

рассогласованием осей соединяемых валов

Fr2=0.2(Ft2,

где Ft2=2Ta2/D1=2(93.75/0.084=2232 Н — окружное усилие, действующее на

пальцы муфты.

Fr2=0.2(2232=446.4 Н

В зацеплении действует сила, вызванная неравномерностью

распределения нагрузки между сателлитами Fоп а2.

, где (=0,8—вероятностный коэффициент

Н

В расчетной схеме направление действия внешних силовых факторов

выбирается таким, чтобы реакции от них в наиболее нагруженной опоре

(подшипник В) суммировались.

Размеры OA1, AB, BO2 определяются из проектирования и равны:

O1A=84.5 мм

AB=45 мм

BO2=26.5 мм

## Определение реакций в опорах и построение эпюр изгибающего и крутящего моментов

Определение реакций в опорах

(Мb=0—условие равновесия в опоре B.

Fr2((O1A+AB)+Fоп а2(BO2-Ra(AB=0

Отсюда,

Ra=( Fr2((O1A+AB)+Fоп а2(BO2)/AB=(446.4((0.0845+0.045)+133.0(0.0265)/0.045=1363 Н

(Мa=0—условие равновесия в опоре A.

Fr2(O1A-Rb(AB+Fоп а2((AB+BO2)=0

Отсюда,

Rb=(Fr2(O1A+Fоп а2((AB+BO2))/AB=(446.4(0.0845+133.0((0.045+0.0265))/0.045=1049.6 Н

Определение моментов

Изгибающие моменты:

Ma= Fr2(O1A=446.4(0.0845=37.723 Н(м

Mb= Fоп а2(BO2=133.0(0.0265=3.525 Н(м

Крутящие моменты:

На всем валу действует постоянный крутящий момент Ta2=93.75 Н(м

| Fr2 | Н | 446,4 |
| --- | --- | --- |
| Fоп а2 | Н | 133,0 |
| Ra | Н | 1363 |
| Rb | Н | 1049,6 |
| Ma | Н(м | 37,72 |
| Mb | Н(м | 3,525 |
| Ta2 | Н(м | 93,75 |

Проверка вала на прочность

Из приведённой схемы видно, что наиболее опасным является сечение

вала, соответствующее подшипнику в опоре А.

| материал | обработка | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 12ХН2 | цементация | 1000 | 800.0 |

Cилы, действующие на вал

| Fr2 | Н | 446.4 |
| --- | --- | --- |
| Fоп а2 | Н | 133.0 |
| Ra | Н | 1363 |
| Rb | Н | 1049.6 |
| Ma | Н(м | 37.7 |
| Mb | Н(м | 3.525 |
| Ta2 | Н(м | 93.75 |

Коэффициент асимметрии цикла для нормальных напряжений R=-1.

Предполагая, частые пуски и остановами коэффициент асимметрии цикла

для касательных напряжений примем R=0.

m=0;

a=MA/W= MA/((d3/32)=37.7/(((0.0303/32)=14.22 МПа;

m=a=TA/2Wp= TA/(2(d3/16)=93.75/(2(((0.0303/16)=8.846 МПа;

В соответствии с рекомендациями ([3] стр.77):

-1=0.4(в=0.4(1000=400 МПа; 	0=1.6(-1=1.6(400=640 МПа;

-1=0.6-1=0.6(400=240 МПа; 	 0=1.9( -1=1.9(240=456 МПа.

Эквивалентное число циклов для заданного режима нагрузки было

найдено при расчёте допускаемых изгибных напряжений

NE=4.181(108

т.к. NE > 4(106, то следует принять коэффициенты Kc= Kc=1.

Из всех концентраторов напряжений выбираем посадку с

гарантированным натягом, как наихудший.

где К(—эффективный коэффициент концентрации нормальных

напряжений;

К(—эффективный коэффициент концентрации касательных напряжений;

((—коэффициент влияния абсолютных размеров;

—коэффициенты шероховатости;

—коэффициенты шероховатости;

Ку=1—коэффициент упрочнения.

Из таблицы 4.2 [3] находим

изгиб:  ,     кручение:

Из таблицы 4.3 [3] находим для Ra=1.25 и (в=1000 МПа

Коэффициенты запаса по нормальным и по касательным напряжениям

ищутся по следующим формулам:

где (( и ((—коэффициенты материала и термообработки.

В соответствии с рекомендациями ([3] стр.77) для деталей подвергнутых

цементации ((=0.6  ((=0.4

Следовательно, вал выдерживает нагрузки.

## Расчет и выбор подшипников вала

Так опора  А является самой нагруженной, то выбор подшипников

произведем из условий максимального нагружения, т.е. под действием

реакции Ra.

Приведенная радиальная нагрузка

Pa=V(Ra(Kб(Kт,

где V— коэффициент вращения кольца подшипника относительно вектора

нагрузки (V=1) при вращении внутреннего кольца;

Кб— коэффициент безопасности (Кб=1,3);

Кт— температурный коэффициент (Кт=1).

PA=1(1363(1.3(1=1772 Н

Расчетное значение динамической грузоподъемности

Срасч=Р(LE1/m'/Kкач,

где m'— коэффициент типа подшипников ( m'=3 для шариковых

подшипников);

Ккач— коэффициент качества подшипников (Ккач=1).

LE=60(10-6(na2((thE)H/(nзам+1)— эквивалентное число миллионов циклов

нагружения подшипников

(nзам=0—планируемое количество замен подшипников);

LE=60(10-6(1440(3766/(0+1)=325.4 млн. циклов

Срасч=1772(325.41/3/1=12188 Н

Выбор подшипников

Подшипники выбираются, исходя из условий:

C>Cрасч

d(dпроект=30 мм

n>|na|

| тип подшипника | 106 | радиальный шариковый подшипник особолегкой серии |
| --- | --- | --- |
| Размеры, d(D(B | 30(55(13 |
|  | Расчетное значение | Реальное значение |
| С | 12188 Н | 13300 Н |
| d | 30 мм | 30 мм |
| n | 1440 мин-1 | 12500 мин-1 |

# 9.КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ МЕЖДУ БЫСТРОХОДНОЙ И ТИХОХОДНОЙ СТУПЕНЯМИ

Узел соединительной муфты представляет собой соединение трех

звеньев: водила быстроходной ступени h2, нестандартной соединительной

муфты, центрального колеса тихоходной ступени a1. Муфта (как водило и

колесо) является плавающим в радиальном направлении звеном, что

позволило водилу h1 самоцентрироваться в колесе b1, а колесу а2—между

сателлитами в водиле h2. Тем самым компенсируется погрешность сборки

и изготовления, приводящие к несоосности элементов редуктора. В

осевом направлении предусмотрены элементы осевой фиксации

трехзвенника с целью совпадения зубчатых венцов по ширине.

## Конструирование плавающего колеса а1.

Колесо а1 изготовляется из стали 12ХН2, прошедшей цементацию.

| материал | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- |
| 12ХН2 | 1000.000 | 800.000 |

Расчет ширины зубчатого венца под соединительную муфту

—диаметр зубчатого венца (dм=da1),

где  T=Ta1=625 Н(м—крутящий момент на колесе

kм=12—коэффициент материала;

qм=bм/dм—коэффициент ширины.

Отсюда,

qм=Ta1/(kм(dм3)=625/(12(703)=0.152

Тогда

bм=qм(dм=0.152(70=10.64 мм ( bм=11 мм

Расчет толщины стенки колеса а1

Т.к. колесо а1 плавающее, то на него действует только крутящий момент.

Реакцией в виде изгибающего момента со стороны муфты можно

пренебречь.

Для расчета толщины стенки воспользуемся формулами расчета

тонкостенной трубы круглого сечения:

—напряжение кручения,

где  [(]=0.025((вр=0.025(1000=25 МПа—предельно допустимое напряжение

кручения

Т=Та1=625—крутящий момент на колесе

Wкр—момент сопротивления кручению

Wкр=(d3((1-(d0/d)4)/16,

Где d0—внутренний диаметр трубы (колеса)

d=59.75 мм—наружный диаметр трубы (возьмем по наименьшему

наружному диаметру в проточке колеса)

Тогда,

Отсюда d0=48 мм

| dм=70 мм | bм=11 мм |
| --- | --- |
| d0=48 мм | bа1= 34 мм |
| d=59.75 мм | qм= 0.157 |

## Конструирование соединительной муфты

Нестандартная соединительная муфта изготовляется из стали 12ХН2,

прошедшая цементацию.

| сталь | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- |
| 12ХН2 | 1000 | 800 |

Ширина зубчатых венцов полумуфт выбирается  такой же, как и у колеса

a1 (bм=11мм).

В качестве внутреннего и внешнего диаметров выберем (конструктивно):

d0=79 мм, d=87 мм

Проверка толщины стенок внешней полумуфты на кручение

Т.к. соединительная муфта плавающая, то на нее действует только

крутящий момент. Для расчета толщины стенки воспользуемся

формулами расчета тонкостенной трубы круглого сечения:

—напряжение кручения,

где  [(]=0.025((вр=0.025(1000=25 МПа—предельно допустимое напряжение

кручения

Т=Та1=625—крутящий момент на муфте

Wкр—момент сопротивления кручению

Wкр=(d3((1-(d0/d)4)/16,

Тогда,

Таким образом, выбранные размеры можно считать удовлетворяющими

требованиям прочности.

## Выбор крепежных болтов для внутренней полумуфты

Для крепления внутренней полумуфты к водилу h2  воспользуемся 3

болтами из стали 40Х, установленными на диаметре 40 мм.

| деталь | длина сопряж. части, мм | материал | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| болт | - | 40Х | 1000 | 900 |
| водило | 11 | 40ХН | 850 | 600 |
| внутр. полумуфта | 8 | 12ХН2 | 1000 | 800 |

[(]=0.2((т болта=0.25(900=180 МПа—допускаемое напряжение кручения.

Условие прочности на срез:

,

где  Aср=(d2/4—площадь поперечного сечения болта;

Ft=2(Tа/(D(z)—радиальное усилие (z—количество болтов; D—диаметр

установки болтов).

Отсюда, минимально необходимый диаметр болтов находится по

формуле:

d=(8(Tа/(D(z((([(]))0.5=(8(625/(0.040(3(((180))0.5=8.586 мм ( d=10 мм

Т.к. сопряженные детали выполняются из разных материалов, то проверка

на смятие проводится для менее прочного материала (т.е. проверяется

водило):

[(см]=0.8((т водило=0.8(600=480 МПа—допускаемое напряжение смятия

Условие прочности смятия:

,

где  l—длина сопряжения

Таким образом,

(см1=8(625/(40(3(((10(11)=120.6 МПа

(см2=8(625/(40(3(((10(8)=165.7 МПа

(сммакс=165.7Мпа < 480МПа

Следовательно, выбранные болты удовлетворяют условиям прочности.

# КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛА ВАЛ-ВОДИЛА ТИХОХОДНОЙ СТУПЕНИ

Вал тихоходной ступени выполняется за одно целое с водилом h1

тихоходной ступени. Это позволяет достигнуть соосности в обработке этих

деталей, уменьшить количество сборочных единиц.

## Выбор материала и расчетная схема

Так как вал выполняется за одно целое с водилом h2, то он изготовляется

из того же материала, что и водило (сталь 40ХН).

| материал | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- |
| 40ХН | 850 | 600 |

### Определение диаметра консольной части вала.

,

где []—предельное напряжение кручения на вале []=0,03(в

мм

Отсюда, получаем, что ближайший больший стандартный диаметр вала

под соединительную зубчатую муфту равен 90 мм (остальные размеры по

ГОСТ 5006-55).

Построение расчетной схемы вала

Расчетная схема представляет собой условное изображение вала (в виде

линии) с опорами с учетом внешних силовых факторов (в качестве опор

берутся подшипники).

Под внешними силовыми факторами понимаются:

- сосредоточенная нагрузка (поперечная и осевая)

- распределенная нагрузка

- изгибающий момент

- крутящий момент

В случае рассматриваемого вала на него действуют: поперечная

сосредоточенная нагрузка, изгибающий и крутящий моменты.

Со стороны муфты на вал действует радиальная сила Fr1, вызванная

рассогласованием осей соединяемых валов

Fr1=0.3(Ft1,

где Ft1=2TT/dм=2(3000/0.168=35714 Н— окружное усилие, действующее на

зубчатый венец муфты. (dм=mz=3(56=168 мм)

Fr1=0.3(35714=10714.4 Н

Также со стороны муфты действует изгибающий момент

Ми=0.1(TТ=0.1(3000=300 Н(м

В зацеплении действует сила, вызванная неравномерностью

распределения нагрузки между сателлитами Fоп h1.

, где (=0,8—вероятностный коэффициент

Н

В расчетной схеме направление действия внешних силовых факторов

выбирается таким, чтобы реакции от них в наиболее нагруженной опоре

(подшипник C) суммировались.

Размеры AB, BC, CD определяются из проектирования и равны:

AB=60 мм, BC=60 мм, CD=102.5 мм

## Определение реакций в опорах и построение эпюр изгибающего и крутящего моментов

Определение реакций в опорах

(Мa=0—условие равновесия в опоре A.

Fоп h1(AB-Rc((AB+BC)+Fr1((AB+BC+CD)+Ми=0

Отсюда,

Rc= ( Fоп h1(AB+Fr1((AB+BC+CD)+Ми)/(AB+BC)=

=(872.7(0.060+10714.2((0.060+0.060+0.1025)+300)/(0.060+0.060)=22802.4 Н

(МC=0—условие равновесия в опоре C.

-Ra((AB+BC)-Fоп h1(BC+Fr1(CD+Ми=0

Отсюда,

Ra=(Fr1(CD+Ми-Fоп h1(BC)/(AB+BC)=

=(10714.2(0.1025+300-872.7(0.060)/(0.060+0.060)=11215.4 Н

Определение моментов

Изгибающие моменты:

Ми=300 Н(м

Mb=Ra(AB=11215.4(0.060=672.9 Н(м

Mс=Fr1(CD+Ми=10714.2(0.1025+300=1398.2 Н(м

Крутящие моменты:

На участке вала ВD действует постоянный крутящий момент Tт=3000 Н(м

| Fr1 | Н | 10714,2 |
| --- | --- | --- |
| Fоп h1 | Н | 872,7 |
| Ra | Н | 11215,4 |
| Rc | Н | 22802,4 |
| Mи | Н(м | 300 |
| Mb | Н(м | 672,9 |
| Mc | Н(м | 1398,2 |
| Th1 | Н(м | 3000 |

## Проверка вала на прочность

Из приведённой расчетной схемы видно, что наиболее опасным является

сечение вала, соответствующее подшипнику в опоре С.

| материал | обработка | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 40ХН | улучшение | 850 | 600 |

Коэффициент асимметрии цикла для нормальных напряжений R= -1.

Предполагая частые пуски и остановами коэффициент асимметрии цикла

для касательных напряжений примем R=0.

m=0;

a=MC/W=MC/((d3(1-(d0/d)4)/32)=

=1398.2/(((0.1103(1-(0.060/0.110)4)/32)=11.75 МПа;

m=a=TC/2Wp=TC/(2(d3(1-(d0/d)4)/16)=

3000/(2(((0.1103(1-(0.040/0.110)4)/16)=5.844 МПа;

В соответствии с рекомендациями ([3] стр.77):

-1=0.43(в=0.43(850=365.5 МПа; 	0=1.6(-1=1.6(365.5=584.80 МПа;

-1=0.6(-1=0.6(365.5=219.3 МПа; 	 0=1.9( -1=1.9(219.3=416.67 МПа.

Из всех концентраторов напряжений выбираем посадку с

гарантированным натягом, как наихудший.

где К(—эффективный коэффициент концентрации нормальных

напряжений;

К(—эффективный коэффициент концентрации касательных напряжений;

((—коэффициент влияния абсолютных размеров;

—коэффициенты шероховатости;

—коэффициенты шероховатости;

Ку=1—коэффициент упрочнения.

Из таблицы 4.2 [3] находим отношение

Из таблицы 4.3 [3] находим для Ra=1.25 и (в=850 МПа

Коэффициенты запаса по нормальным и по касательным напряжениям

ищутся по следующим формулам:

где (( и ((—коэффициенты материала и термообработки;

Kc= Kc=1—коэфиициенты эквивалентного числа циклов.

В соответствии с рекомендациями ([3] стр.77) для деталей подвергнутых

улучшению ((=0.4  ((=0.2

Следовательно, вал выдерживает нагрузки.

## Расчет и выбор подшипников вала

Т.к. опора С является самой нагруженной, то выбор подшипников

произведем из условий максимального нагружения, т.е. под действием

реакции Rc.

Приведенная радиальная нагрузка

Pc=V(Rc(Kб(Kт,

где V—коэффициент вращения кольца подшипника относительно вектора

нагрузки (V=1) при вращении внутреннего кольца;

Кб—коэффициент безопасности (Кб=1,3);

Кт—температурный коэффициент (Кт=1).

Pc=1(22802.4(1.3(1=29643 Н

Расчетное значение динамической грузоподъемности

Срасч=Р(LE1/m'/Kкач,

где m'—коэффициент типа подшипников (m'=3 для шариковых

подшипников);

Ккач—коэффициент качества подшипников (Ккач=1).

LE=60(10-6(nh1((thE)H/(nзам+1)—эквивалентное число миллионов циклов

нагружения подшипников (nзам=0—планируемое количество замен

подшипников);

LE=60(10-6(45(3766/(0+1)=10.17 млн. циклов

Срасч=29643(10.171/3/1=64222 Н

Выбор подшипников

Подшипники выбираются, исходя из условий:

C>Cрасч

d(dпроект=105 мм

n>|nh|

| тип подшипника | 122 | радиальный шариковый подшипник особолегкой серии |
| --- | --- | --- |
| Размеры, d(D(B | 110(170(28 |
|  | Расчетное значение | Реальное значение |
| С | 64222 Н | 64300 Н |
| d | 105 мм | 110 мм |
| n | 45 мин-1 | 4000 мин-1 |

# 11. РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

## Призматические шпонки на входном и выходном валах

Для передачи крутящего момента на входном и выходном валах для

крепления с полумуфтами используются призматические шпонки,

изготовленные из стали 45

(т=350 Мпа—предел текучести стали 45 (стр.173 КП)

Расчет длины шпонки производиться на основании диаметра вала,

размеров сечения шпонки, крутящего момента.

L (2(T(103/{d((h-t1)[(см]}+b, —минимальная длина призматической шпонки

со скругленными торцами

где  Т—максимальный крутящий момент на валу;

d—диаметр вала;

h—высота шпонки;

t1—глубина шпоночного паза на валу;

b—ширина шпонки

[(см]= (т /[s]=350/1.9=184.2 МПа—допускаемое напряжение смятия;

|  | тихоходная ступень | быстроходная ступень |
| --- | --- | --- |
| T, Н(м | 3000 | 93.75 |
| d, мм | 90 | 26 |
| h, мм | 14 | 7 |
| t1, мм | 9 | 4 |
| b, мм | 25 | 8 |

l1=2(3000(103/(90((14-9)(184.2)+25=97.38 мм

l2=2(93.75(103/(26((7-4)(184.2)+8=21.05 мм

Тогда выберем:

l1=100 мм—для тихоходной ступени

l2=22 мм—для быстроходной ступени

## Цилиндрические шпонки крепления центральных колес b1 и b2.

Для предохранения от проворачивания колеса b1 и b2 относительно

корпуса устанавливаются круглые штифты (выполняющие роль шпонок).

Количество шпонок определяется по напряжениям среза. Затем шпонки и

отверстия проверяются на напряжения смятия.

Выбор материала

Шпонки и корпус выполняются из стали 40Х

| материал | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- |
| Сталь 40Х | 1000 | 800 |

Расчет необходимого числа шпонок

| обозначение | тихоходная ступень | быстроходная ступень |
| --- | --- | --- |
| T, Н(м | крутящий момент на колесе b | 2375 | 531.281 |
| D, мм | осевой диаметр под шпонки | 310 | 205 |
| d, мм | диаметр шпонки | 10 | 8 |
| l, мм | длина шпонки | 30 | 20 |
| l1, мм | длина шпонки под фланец колеса | 11 | 8 |
| l2, мм | длина шпонки в корпусе | 19 | 12 |

Проверка на срез

,

где  Aср=((d2/4 - ((d')2/4) —площадь поперечного сечения шпонки

Ft=2(T/(D(z)—радиальное усилие (z—количество шпонок)

[(]—допускаемое напряжение.

[(]=0.25(т =200 МПа

Отсюда, минимально необходимое число шпонок находится по формуле:

z=8T/(([d2 - (d')2](D([(])

z1=8(2375/((([0.0102 - 0.0052](0.310(200(106)=1.29  z1=2

z2=8(531.281/((([0.0082 - 0.0042](0.205(200(106))=0.68  z2=1,

но для симметричности возьмем z2=2

Проверка на смятие

Т.к. корпус и шпонки выполняются из разных материалов, то проверка на

смятие проводится для менее прочного материала:

[(см]шп=[(см]1 =0.8((т=0.8(800=640 МПа

[(см]корп=[(см]2 =0.8((в.р.=0.8(130=104 МПа

,

где l—длина сопряжения (ширина фланцев колеса и корпуса)

[(см]—допускаемое напряжение смятия

Таким образом,

Тихоходная ступень

(см1=8(2375/(0.310(2(((0.010(0.011)= 88.72 Мпа  < 640 МПа

(см2=8(2375/(0.310(2(((0.010(0.019)= 51.37 Мпа  < 104 МПа

Быстроходная ступень

(см1=8(531.281/(0.205(2(((0.008(0.008)= 51.6 Мпа  < 640 МПа

(см2=8(531.281/(0.205(2(((0.008(0.012)= 34.39 Мпа < 104 МПа

Следовательно, выбранные шпонки удовлетворяют условиям прочности.

# РАСЧЕТ КРЕПЛЕНИЯ РЕДУКТОРА К РАМЕ

## Расчетная схема

Расчетная схема стыка представляет собой условное изображение

плоскости стыка редуктора с рамой и внешних силовых факторов,

действующих на редуктор. Под внешними силовыми факторами

понимаются:

- сосредоточенная нагрузка

- распределенная нагрузка

- изгибающий момент

- крутящий момент

Со стороны полумуфт на редуктор действует радиальные силы Fr1 и Fr2 (их

значения найдены в разделе 8.1 и 10.1), вызванные рассогласованием

осей соединяемых валов. Направление действия сил выбираем таким,

чтобы в сумме они увеличивали отрывающую силу.

Также со стороны полумуфты на тихоходном валу действует изгибающий

момент Ми. Т.к. Fr1>>Fr2, то Ми выбираем таким, чтобы оно дополняло

действие Fr1 , как отрывающее усилие.

В качестве крутящих моментов на оси Х выступают момент Th1=TT (на

тихоходной ступени) и Ta2 (на быстроходной ступени). Их направления

выбирается согласно условию сонаправленного движения входного и

выходного валов и принципа ведущего, ведомого вала:

Ведущий вал— (а2((Та2

Ведомый вал— (h1((Тт

(а2(((h1

Таким образом, наиболее разгруженной опорой является правая нижняя

опора редуктора (на схеме выделена цветом).

| Fr1 | Н | 10714.2 |
| --- | --- | --- |
| Fr2 | Н | 446.4 |
| Th1 | Н(м | 3000 |
| Ta2 | Н(м | 93.75 |
| Mи | Н(м | 300 |

Геометрические размеры стыка

| L1 | мм | 162.5 |
| --- | --- | --- |
| L2 | мм | 156 |
| Lx | мм | 140 |
| Ly | мм | 185 |
| lx | мм | 100 |
| ly | мм | 130 |
| a | мм | 95 |
| b | мм | 110 |

Fz — результирующая сил от муфт

Fz=Fr2+Fr1=446.4+10714.2=11160.6 H

Мх — результирующий момент вокруг оси ОХ

Мх=Th1-Ta2=3000-93.75=2906.25 Н(м

Му — результирующий момент вокруг оси ОY

Му=Fr1(L1-Fr2(L2+Mи=10714.2(0.1625-446.4(0.156+300=1971 Н(м

Тогда внешняя нагрузка равна:

## Расчет коэффициента внешней нагрузки

Основной физико-геометрической характеристикой крепежного

соединения является коэффициент внешней нагрузки (, который

характеризует долю внешней нагрузки, приходящейся на болт

.,

где  (— податливость деталей, входящих в соединение.

К деталям системы фланца относятся детали, деформация которых при

приложении внешней нагрузки меняет свой знак на противоположный

(фланцы, прокладка).

К деталям системы болта относятся детали, деформация которых

увеличивается с увеличением затяжки (болт, шайба, гайка).

Согласно рекомендациям, в качестве крепежных болтов для редуктора с

ТТ=3000 Н(м были выбраны болты М24.

| Еб | ГПа | 2.2 |
| --- | --- | --- |
| Еф | ГПа | 1.5 |
| d | мм | 24 |
| d0 | мм | 26 |
| d1 | мм | 20.752 |
| а=1.6d | мм | 38.4 |
| tg |  | 0.45 |
| h | мм | 37.5 |
| 2l(1.6h | мм | 60 |
| l | мм | 30 |
| l'=2l+5 | мм | 65 |

Податливости системы болта

(б =1/Еб (4l'/((d2)+0.9/d)=1/Еб (4(65/(((242)+0.9/24)=0.181/Еб мм/Н

Податливость фланцев

Коэффициент нагрузки

(=1/(1+(0.181/2.2)/(0.122/1.5)=0.497

## Проверка раскрытия стыка

Сила затяжки

Fзат=((1-()(Fвн,

где  (—коэффициент затяжки ((=3—без герметизации Fвн(const)

Fзат=3(1-0.497)(17642=26622 Н

Условие нераскрытия стыка

(ст min=z(Fзат/Аст-(1-()(Fz/Aст+Mx(Ly/Jст х+ My(Lx/Jст у)([ (ст min]=1.25 МПа,

где  Аст= 4(a(b= 4(95(110= 0.0418 мм2—площадь поверхности стыка;

Jстх=4(ab3/12+ab(Ly-0.5b))=

=4(0.095(0.1103/12+0.095(0.110((0.185+0.5(0.110))= 0.010074 м4

—момент инерции площади стыка, относительно оси ОХ;

Jст y=4(ba3/12+ab(Lx-0.5a))=

=4(0.110(0.0953/12+0.095(0.110((0.140+0.5(0.095))= 0.078400 м4

—момент инерции площади стыка, относительно оси ОY.

Отсюда,

(ст min=4(26622/0.0418-(1-0.497)((11160.6/0.0418+2906.25(0.185/0.010074+

+1811(0.140/0.078400) = 2.38 МПа([ (ст min]= 1.25 МПа

Следовательно, рассчитанная затяжка обеспечивает нераскрытие стыка.

## Проверка фундаментных болтов на прочность

Для обеспечения надежности работа механизма необходимо проверить

крепежные болты на прочность. Критерием прочности является

коэффициент запаса прочности sa:

sa=(a lim/(a([sa],

где  [sa]=2.5(4—коэффициент запаса прочности;

(a—амплитудное напряжение;

(a=2((Fвн/(((d12) —для отнулевого цикла

(a=2(0.497(17642/(((20.7522)=12.97 МПа

(a lim—предел выносливости болта;

(a lim=((((-1 р.с.(Ку((/К(,

где ((=0.66 (для резьбы М24)—коэффициент влияния размеров;

(-1 р.с.=320 МПа (для стали 40Х)— предел выносливости при растяжении;

Ky= 1 (нарезная резьба)—коэффициент технологического упрочнения;

(= 1— коэффициент конструктивного упрочнения (гайка работает на

деформацию сжатия);

К(=1+q((((-1)—эффективный коэффициент концентрации:

q(=0.55 (для углеродистых сталей)--коэффициент чувствительности

материала к концентрации;

((=8—теоретический коэффициент концентрации напряжений.

К(=1+0.55(8-1)= 5.2

(a lim=0.66(320(1(1/5.2= 40.61 МПа.

Тогда

sa= 40.61/12.97= 3.13  ( 2.5(4

Таким образом, установленные болты выдерживают рассчитанную

нагрузку.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ И КПД РЕДУКТОРА

## Определение потерь на трение в зацеплении

Расчет ведется по каждой ступени в отдельности, по двум зацеплениям в

каждой ступени.

(hз= 2.3fз((1/z1(1/z2)—коэффициент потерь на трение в зацеплении,

где fз— коэффициент трения в зацеплении;

z1, z2—  числа зубьев колес в зацеплении.

fз=1.25(f, где f определяется из зависимости f(v().

v(=2(v(sin(tw—сумма скоростей контактирующих точек относительно зоны

контакта

v— окружная скорость зубчатых колес

(tw— угол зацепления в торцевом сечении (tw=(t=20(

Зацепление колес a-g

|  | тихоходная ступень | быстроходная ступень |
| --- | --- | --- |
| Za | 28 | 20 |
| Zg | 38 | 46 |
| da | 70 | 30 |
| nah | 171 | 1224 |

v(= 2((((nah/60(da)(sin20(

v(a-g)1=2((((171/60(0.070)(sin20(=0.429 м/с (f=0.079  ( fз=1.25(0.079=0.09875

v(a-g)2=2((((1224/60(0.030)(sin20(=1.315м/c(f=0.077  ( fз=1.25(0.077=0.09625

(h1(a-g)1= 2.3(0.09875((1/28+1/38)= 0.0141

(h2(a-g)2= 2.3(0.09625((1/20+1/46)= 0.0158

Зацепление колес b-g

|  | тихоходная ступень | быстроходная ступень |
| --- | --- | --- |
| Zb | 104 | 112 |
| Zg | 38 | 46 |
| db | 260 | 168 |
| nbh | 45 | 216 |

v=2((((nbh/60(db)(sin20(

v(b-g)1=2((((45/60(0.260)(sin20(=0.419 м/с  ( f=0.079  ( fз=1.25(0.079=0.09875

v(b-g)2=2((((216/60(0.168)(sin20(=1.299 м/с( f=0.077  ( fз=1.25(0.077=0.09625

(h1(b-g)1= 2.3(0.09875((1/38-1/104)= 0.0038

(h2(b-g)2= 2.3(0.09625((1/46-1/112)= 0.0028

Суммарный коэффициент потерь в зацеплении

(h1з1=(h1(b-g)1+(h1(a-g)1=0.0038+0.0141=0.0179

(h2з2=(h2(b-g)2+(h2(a-g)2=0.0028+0.0158=0.0186

## Определение потерь на трение в подшипниках

Расчет ведется по каждой ступени в отдельности, по 6 подшипников в

сателлитах и по 2 подшипниках на валах.

(п=(Ттрj(nj/(Tn)р.о.—коэффициент потерь на трение в подшипниках,

где  Ттрj—момент трения j-го подшипника;

nj—частота вращения j-го подшипника;

(Tn)р.о.=Тт(nт=3000(45=135000 Н(м(об/мин — произведение момента и

частоты вращения рабочего органа.

Tтр=0.5(f(Fr(d,

где f—коэффициент трения в подшипнике

f=0.0015—шариковый подшипник,

f=0.0018—роликовый-упорный подшипник

Fr—радиальная нагрузка на подшипник

d—внутренний диаметр подшипника

Расчет подшипников на валах

|  | тихоходная ступень | быстроходная ступень |
| --- | --- | --- |
|  | левый | правый | левый | правый |
| f | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Fr, Н | Ra=11215.4 | Rb=22802.4 | Ra=1363 | Rc=1049.6 |
| d, мм | 110 | 110 | 30 | 30 |
| n, об/мин | nh1=45 | nh1=45 | na2=1440 | na2=1440 |
| Tтр, Н(м | 0.925 | 1.881 | 0.0306 | 0.0236 |
| (п | 0.000308 | 0.000627 | 0.000326 | 0.000251 |

Расчет подшипников в сателлитах

|  | тихоходная ступень | быстроходная ступень |
| --- | --- | --- |
| f | 0.0018 | 0.0018 |
| Fr, Н | Frп1=6130 | Frп2=2187.5 |
| d, мм | 40 | 20 |
| n, об/мин | ng(-h1=122.1 | ng-h2=524.5 |
| Tтр, Н(м | 0.220680 | 0.039375 |
| (п (для 1 подш.) | 0.000199 | 0.000153 |

Суммарный коэффициент потерь в подшипниках

Для тихоходной ступени:

(1=(вал л.2+ (вал пр.2+ 6((сат2=0.000308+0.000627+6(0.000199=0.002129

Для быстроходной ступени:

(2=(вал л.2+ (вал пр.2+ 6((сат2=0.000326+0.000251+6(0.000153=0.001495

## Суммарный коэффициент потерь и КПД редуктора

(h=(hзац+(под+(п.м.—суммарный коэффициент потерь в ступени,

где (hзац—коэффициент потерь в зацеплении

(под—коэффициент потерь в подшипниках

(п.м.—коэффициент потерь на перемешивание масла (считаем=0)

(h1=0.0179+0.002129 = 0.020029

(h2=0.0186+0.001495 = 0.020095

КПД редуктора для схемы -:

# ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА И ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕГРУЗКУ

Расчет эквивалентного момента

Проектируемый привод работает в режиме длительной нагрузки,

характеризуемом продолжительностью работы, достаточной для того,

чтобы температура нагрева двигателя достигла установившегося

значения. Заданный переменный внешний момент заменяется

эквивалентным постоянным моментом.

,

где Ti и ti—ступень нагрузки и соответствующее ей время нагрузки

ТЕ=((3000(1)2(0.15+(3000(0.9)2(0.25+(3000(0.7)2(0.6)0.5=2412 Н(м

Расчетное значение мощности двигателя

Рдв. расч.=ТЕ((р.о./(об,

где  (р.о.=2(((nт/60—скорость вращения вала рабочего органа;

(об—КПД механической передачи

Рдв. расч.= 2412((2(((45/60)/0.9674=11750 Вт

### Выбор двигателя

Из каталога двигателей ([5] стр. 534) выберем трехфазный асинхронный

короткозамкнутый электродвигатель серии 4А (по ГОСТ 19523-74) такой,

что Рдв, ном.(Рдв. расч.

Двигатель:

4А132М4У3—трехфазный асинхронный короткозамкнутый двигатель

четвертой серии, незащищенный с высотой оси вращения 132 мм, с

установочным размером по длине станины М, четырехполюсный,

климатического исполнения У, категории 3.

nсинх.=1500 об/мин—синхронная частота вращения

Рдв. ном.=11000 Вт—номинальная мощность двигателя

### Проверка двигателя на перегрузку

Для предотвращения "опрокидывания" (остановку под нагрузкой), при

резком увеличении нагрузки производят проверку двигателя на перегрузку.

Расчет производят при неблагоприятных условиях эксплуатации, когда

напряжение в электрической сети снижено до 10% (что соответствует

уменьшению движущего момента на 19%), а нагрузка достигает

максимального значения.

(м=2.2—кратность максимального момента к номинальному.

Тдв. ном.(Тmax/(0.8((м(iоб((об)=3000/(0.8(2.2(32(0.9674)=55.062 Н(м

Тдв. ном.=P дв. ном./(синх.=P дв. ном./(2(((nсинх/60)=11000/(2(2(((1500/60)=70.028 Н(м

Таким образом, выбранный двигатель имеет запас по температуре

нагрева, следовательно, выдерживает перегрузки.

# ВЫБОР СМАЗКИ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ

## Выбор смазки

Тип смазки определяется на основе расчета ее вязкости, определяемой из

условий характеристик зацепления.

Коэффициент вязкости находится из зависимости от фактора (з.п..

(з.п.=10-5(HHV((H2/v,

где HHV—твердость по Виккерсу активной поверхности зубьев колеса

(можно считать равной НВ при НВ(400);

(H—контактные напряжения в зацеплении (см. раздел 7.2);

v—окружная скорость в зацеплении (см. раздел 13.1).

Расчет ведется для зацепления колес b-g.

Тихоходная ступень:

(з.п.1=10-5(278.7(570.32/0.419=2163

Тогда, вязкость (1=(200…300)(106 м2/с       ([1] стр. 346)

Быстроходная ступень:

(з.п.1=10-5(218.9(461.72/1.299=359

Тогда, вязкость (2=(60…100) (106 м2/с	([1] стр. 346)

Выберем масло со средним значением вязкости, т.к. смазывание

производится из общего картера:

Масло И-100А ГОСТ 20799-75       (=90—18 м2/с   (при 50(С)       ([1] стр. 345)

## Тепловой расчет

Для обеспечения защитных свойств масляного слоя необходимо не

допускать его перегрева, т.к. это увеличивает изнашивание, потери и

снижает КПД.

Условие соблюдения теплового режима:

(м=Рвн((1-()/(нгр+(о.в.([(м макс],

где  (м—установившаяся температура масла;

Рвн—мощность на ведущем валу;

(—КПД передачи;

(о.в.=20(—температура окружающего воздуха;

[(м макс]=(80(95)(С—предельно допускаемое значение температуры ;

(нгр=Кн(Ан—мощность теплового потока, отводимого от передачи при

перепаде температур в 1(С (с учетом, что поверхность не обдувается)

Кн=15,5 Вт/(м2((С)—коэффициент теплопередачи с необдуваемой

поверхности;

Ан—площадь необдуваемой поверхности.

Упрощенно площадь необдуваемой поверхности можно найти как площадь

поверхности тела, изображенного на рисунке, где:

R=170 мм

B=340 мм

L=110 мм

H=210 мм

Ан=0.367 м2

(нгр=15.5(0.367=5.69 Вт/(С

(м=11000((1-0.9674)/5.69+20=83(([(м макс].

[(м макс]=83…95(

Таким образом, в процессе работы поддерживается нормальный

температурный режим.

# 16.список литературы

1.  Анурьев В.И.  Справочник конструктора- машиностроителя. 5-е изд.,

перераб. и доп. М.:Машиностроение, в 3-х т. Т.3,1979.

2. Детали машин. Атлас конструкций/ Под ред. Решетова Д.Н.

М.:Машиностроение,1979.

3. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных

специальностей вузов. Л.:Машиностроение, 1980.

# 4. Курсовое проектирование деталей машин/ Под общей ред. Кудрявцева.

# В.Н. Л.:Машиностроение, 1983.

# 5.  Методическое указание к лабораторным работам по курсу «Деталей

# машин». Л.: ЛМИ, 1986

16. Подшипники качения. Справочник. Изд. 6-е перераб. и доп.

М.: Машиностроение, 1975.

# Text boxes

L