| Параметры | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | с электродвигателем | с бензодвигателем |  |
| 1. Диаметр скважин, мм |  |  |
| шнековое бурение | 76; 93; 132 |  |
| колонковое бурение | 46; 59; 76; 93; 132 |  |
| пневмоударное бурение | 76; 93 |  |
| 2. Глубина бурения, м |  |  |
| шнеками с долотом Ø 76 мм | 25 |  |
| коронками Ø 46 (59) мм | 50 |  |
| пневмоударником с долотом Ø 76 мм | 30 |  |
| 3. Диапазон углов наклона скважин, град. | 90 - 70 |  |
| 4. Привод: |  |  |
| тип: | асинхронный | HONDA GX 270 |  |
| мощность, л.с. (кВт) | 7,5 (5,5) | 9,0 (6,6) |  |
| частота вращения | 1500 (синхр.) | 2000…3600 |  |
| 5. Вращатель |  |  |  |
| тип | подвижный |  |
| проходное отверстие, мм | 44 |  |
| частота вращения шпинделя, об/мин |  |  |  |
| при 1500 об./мин. двигателя |  |  |  |
| I скорость | 39* ¦ 119** |  |  |
| II скорость | 119* ¦ 354** |  |  |
| при 2000 об./мин. двигателя |  |  |  |
| I скорость |  | 54* ¦ 158** |  |
| II скорость |  | 58* ¦ 481** |  |
| при 3600 об./мин. двигателя |  |  |  |
| I скорость |  | 97* ¦ 285** |  |
| II скорость |  | 285* ¦ 865** |  |
| 6. Механизм подачи |  |  |  |
| тип | гидравлический |  |
| ход, мм | 1200 |  |
| усилие подачи вверх/вниз, Да Н | до 1000 |  |
| 7. Диаметр бурильных труб, мм | 34; 42 |  |
| 8. Пневмоударник |  |  |
| тип | ПН-76 |  |
| диаметр бурения, мм | 76; 80; 85 |  |
| 9. Габариты, мм | 1500; 750; 2000 |  |
| 10. Масса в сборе, кг | 400 |  |
| в т.ч. наиболее тяжелого узла | 60 |  |
| 11. Компрессор | МЗА9 – ПВ – 5/0,7 |  |
| 12. Автомобиль | УАЗ – 33036 |  |

# Text boxes

Рис. 1 КОМПЛЕКС

ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Рис. 2 КОМПЛЕКС

САМОХОДНЫЙ С БЕНЗОПРИВОДОМ