1. Кинематический расчет привода.

1.1 Предварительные расчеты

Мощность на выходе.

Определение общего КПД привода.

(общ = (чп ( (муфты ( (подш ( (муфты

где: (чп – КПД червячной передачи с учетом потерь в подшипниках

качения;

(подш – КПД подшипников;

(муфты – КПД муфты.

(муфты = 0,98; (чп = 0,75; (подш = 0,99;

(общ = 0,75 ( 0,98 ( 0,99 ( 0,98 = 0,713.

Определение требуемой мощности электродвигателя.

Определение частоты вращения вала электродвигателя.

nэ = nв ( u,

где: u =  uчп;

Из таблицы 1.2 [2] выбраны передаточные отношения  передач:

Uчп =33

nэ = nв ( u = 43,4( 33= 1432 об/мин.

##### Исходя из мощности, ориентировочных значений частот вращения, используя

табл. 24.9 [2] выбран тип электродвигателя:

АИР 90L4

Мощность P = 2,2 кВт ; nэ = 1395 об/мин

Определение вращающего момента на тихоходном валу.

Определение передаточного числа привода.

1.2. Результаты расчета на ЭВМ.

Анализ вариантов.

Червячный редуктор

Из предоставленных вариантов выбираем тот, который отвечает следующим требованиям:

1. Большее КПД

2. Температура масла в редукторе допустима

3. Масса механизма по возможности меньше.

На основе этих требований выбираем 2 вариант:

Межосевое расстояние – 160 мм

Масса мехнизма – 54.4 кг

Температура масла – 47.8 градусов

.

2. Проектные расчеты валов

# Крутящий момент в поперечных сечениях  валов

Червяк     Tб= 13 H(м

Червячное колесо         Tт= 355 H(м

Предварительные значения диаметров (мм) различных участков стальных валов редуктора определяют по формулам:

Червяк:

Червячное колесо:

Выбираем роликовые радиально-упорные однорядные подшипники:

Червяк:  7308А   d=40мм,   D=90мм,  T=25,25мм,  r=2,5мм;

Червячное колесо:        7209   d=45мм,   D=85мм,  T =20,75мм,  r=2,0мм;

3. Подбор и расчет подшипников.

При расчете подшипников силы, действующие в зацеплении, взяты из распечаток, сделанных на ЭВМ по стандартным программам, разработанным на кафедре РК – 3.

3.1. Расчет подшипников на червяке.

3.1.1. Определение сил, нагружающих подшипники.

При проектировании быстроходного вала редуктора применили роликовые радиально-упорные однорядные подшипники по схеме установки «врастяжку».

Диаметр вала под подшипник: dп = 40 мм.

Fr = 1009.4 H

Fa= 2773.4 H

Ft = 406.9 H

= 2773.4·64 ·/2= 88.75 Н·м

3.1.1.1.Реакции в горизонтальной плоскости.

3.1.1.2. Pеакции в вертикальной плоскости.

3.1.1.3.Реакции от консольной силы.

3.1.1.4. Полная реакция в опорах     .

В расчете принимаем наихудший вариант действия консольной силы

3.1.2.1.Предварительный выбор подшипника.

За основу берем роликовые радиально-упорные однорядные подшипники легкой серии:

7308А

Динамическая грузоподъемность Сr = 91.4 кН

Расчетные параметры: e=0.35

Расчет подшипника

,что меньше e=0.35, следовательно X = 1 и Y =0 (по табл.1.5, стр. 21, [4]).

, что больше e=0.35, следовательно X = 0.4 и Y = 0.19 (по табл.1.5, стр. 21, [4]).

Эквивалентные нагрузки на подшипник с учетом переменности режима работы.

Pr = (V·XFr + Y·Fa) ·K(Kt  [4, стр. 19],

где  V – коэффициент вращения кольца, V = 1, так как вращается внутреннее кольцо,

K( - коэффициент безопасности, K( = 1,3 [4, таблица 1.7, стр. 22].

Kt – температурный коэффициент, Kt = 1, так как t ( 100 (C.

Fr и Fa - радиальные и осевые силы действующие на подшипник

КЕ  - коэффициент эквивалентности, зависящий от режима

работы. Так как у нас режим работы – II то КЕ = 0,63 [4, табл. 1.30, стр. 46].

X и Y - коэффициенты радиальных и осевых нагрузок;

3.1.2.3.	Определение расчетного ресурса подшипника.

Требуемый ресурс работы подшипника L = 10000 часов

L10h = a1·a23· (106/60·n) · (Cr/PrЕ),

где  к – показатель степени уравнения кривой усталости, для роликовых подшипников к = 10/3=3,33;

a1 – коэффициент, учитывающий безотказность работы. Р = 90% a1 = 1 [4, стр.23],

a23 – коэффициент, учитывающий качество материала и условия смазки подшипника a23 = 0,65  [4, табл. 1.9, стр.24].

L10h = 1·0,65·(106/(60·1417.3))·(91400/1207,33)3,33 ( 66473184 часов >> L = 10000 часов.

3.2. Расчет подшипников на червячном колесе.

3.2.1. Определение сил, нагружающих подшипники.

При проектировании тихоходного вала редуктора применили роликовые конические радиально-упорные  подшипники.

Диаметр вала под подшипник: dп = 45 мм.

Fr = 1009.4 H

FA=  406.9 H

Ft = 2773.4 H

= 406.9·256 ·/2=52.08 Н·м

3.2.1.1.Реакции в горизонтальной плоскости.

3.3.1.2. Pеакции в вертикальной плоскости.

3.2.1.3.Реакции от консольной силы.

3.2.1.4. Полная реакция в опорах     .

В расчете принимаем наихудший вариант действия консольной силы

3.2.2.1.Предварительный выбор подшипника.

За основу берем роликовые радиально-упорные однорядные подшипники:

7209

Динамическая грузоподъемность Сr = 50 кН

3.2.2.2.Эквивалентные нагрузки на подшипник с учетом переменности режима работы.

3.2.2.3.	Определение расчетного ресурса подшипника.

L10h = 1·0,65·(106/(60·44.3))·(50000/4309.28)3,33 ( 864787 часов >> L = 10000 часов.

3.3. Расчет подшипников на приводном вале.

3.3.1. Определение сил, нагружающих подшипники.

При проектировании приводного вала редуктора применили двухрядные шариковые сферические подшипники.

Диаметр вала под подшипник: dп = 56 мм.

Fk=1770 H

Ft = 1600 H

3.3.1.1.Реакции в горизонтальной плоскости.

3.2.1.3.Реакции от консольной силы.

3.2.1.4. Полная реакция в опорах     .

В расчете принимаем наихудший вариант действия консольной силы

3.2.2.1.Предварительный выбор подшипника.

За основу берем шариковые радиальные сферические двухрядные подшипники:

1311

Динамическая грузоподъемность Сr = 50.7 кН

3.2.2.2.Эквивалентные нагрузки на подшипник с учетом переменности режима работы.

3.2.2.3.	Определение расчетного ресурса подшипника.

L10h = 1·0,65·(106/(60·44.29))·(50700/4309.28)3,33 ( 860787 часов >> L = 10000 часов.

## 4. Проверочный расчет валов.

4.1 Расчет валов на статическую прочность.

Проверку статической прочности выполняют в целях предупреждения пластических деформаций в период действия кратковременных перегрузок.

Уточненные расчеты на сопротивление усталости отражают влияние разновидности цикла напряжений, статических и усталостных характеристик материалов, размеров, формы и состояния поверхности.

Эпюры – см. Приложение 1.

Коэффициент перегрузки

где Тmax – максимальный кратковременно действующий крутящий момент.

В расчете определяют эквивалентные напряжения  в том сечении вала, где действуют максимальные нагрузки.

где MЕ – эквивалентный изгибающий момент, T – крутящий момен, W  – момент сопротивления сечения вала при расчете на изгиб .

4.1.1 Расчет тихоходного вала

Расчетная схема

Силы, действующие на вал.

Fr = 1009.4 H

FA=  206.9 H

Ft = 2773.4 H

Консольно действующая нагрузка.

Критическое сечение - сечение I.

4.1.2 Расчет быстроходного вала

Расчетная схема

Силы, действующие на вал.

Fr = 1009.4 H

Fa= 2773.4 H

Ft = 406.9 H

Консольно действующая нагрузка.

Критическое сечение - сечение I.

4.1.3. Расчет приводного вала

Расчетная схема

Силы, действующие на вал.

Ft = 1600 H

Консольно действующая нагрузка.

Критическое сечение - сечение I.

4.2 Расчет вала на усталостную прочность.

Наиболее нагруженный вал – червяк.

Пределы выносливости вала в критическом сечении II

по таблицам 10.2 – 10.13 [[2 ] c. 165-171].

Следовательно червяк вынослив.

5. Расчет соединений.

5.1. Расчет шпоночных соединений.

# Все шпонки редуктора призматические со скругленными  торцами, размеры длины, ширины, высоты, соответствуют ГОСТ 23360-80. Материал шпонок – сталь 45 нормализованная. Все шпонки проверяются на смятие из условия прочности по формуле:

Допускаемое напряжение смятия [(см]=200МПа

Быстроходный вал: T=13 Н·м;

Входной конец вала =Ø40 мм;  b·h·l =12·8·70;

Тихоходный вал: Т=355 Н·м;

Выходной конец вала: Ø45 мм;  b·h·l =12·8·70;

6. Выбор смазочных материалов и системы смазывания.

Для уменьшения потерь мощности на трение и снижения интенсивности износа трущихся поверхностей, а также для предохранения их от заедания, задиров, коррозии и лучшего отвода теплоты трущиеся поверхности деталей должны иметь надежную смазку.

Для смазывания передач широко применяют картерную систему. В корпус редуктора заливают масло так, чтобы венцы колес были в него погружены. Колеса при вращении увлекают масло, разбрызгивая его внутри корпуса. Масло попадает на внутренние стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в  воздухе, которая покрывает поверхность расположенных внутри корпуса деталей.

Принцип назначения сорта масла следующий: чем выше окружная скорость колеса, тем меньше должна быть вязкость масла и чем выше контактные давления в зацеплении, тем большей вязкостью должно обладать масло. Поэтому требуемую  вязкость масла определяют в зависимости от контактного напряжения и окружной скорости колес.

Контактные напряжения (из распечатки).

По таблице 11.1 [2 c. 173] выбирается кинематическая вязкость.

По таблице 11.2 [2 c. 173] выбирается марка масла И-Т-С-320.

Подшипники смазываем тем же маслом. Так как имеем картерную систему смазывания, то они смазываются разбрызгиванием.

7. Расчет муфт

7.1. Муфта со звездочкой

Выбираем по ГОСТ 14084-76 муфту с резиновой звездочкой Исполнения 2 на момент 16 Нм.

7.1. Муфта комбинированная – компенсирующая и предохранительная.

В качестве компенсирующей части используем зубчатую муфту.

Выбираем ее для момента 1000 Нм

В качестве предохранительной – срезная муфта ( с разрушающимся элементом)

Сила среза – 5.3 кН

d = 4 мм

D = 15 мм

Список  использованной литературы

- Д.Н. Решетов. Детали машин. М.: «Машиностроение», 1991.

- П.Ф. Дунаев, О.П.Леликов. Конструирование узлов и деталей машин. 
М.: «Высшая школа», 2000.

- Д.Н. Решетов. Детали машин. Атлас конструкций в двух частях. М.: «Машиностроение», 1992.

- М.В. Фомин. Расчеты опор с подшипниками качения.

М., МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.

5.   Л.П. Варламова, В.П. Тибанов. Методич. указания к выполнению д/з по разделу «Соединения». М., МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998.