1.Введение

Экскаватор--погрузчик предназначен для механизации земляных работ в  грунтах 1-4 категории и выполнения погрузочных работ небольших объемов на  рассредоточенных   объектах. Машина имеет  два постоянных вида рабочего оборудования: экскаваторное и погрузочное. Экскаватор может работать в умеренном климате  при температуре от –40 до +40 0С. В зависимости от монтажа обратная лопата может  работать как прямая. Всего  же машина может быть оснащена 12 видами сменного рабочего оборудования  и рабочих  органов.

Ковшом обратной  лопаты с геометрической  вместимостью 0,17  м3 отрывают небольшие котлованы, ямы с отвесными стенкам, траншеи для подземных коммуникаций, неглубокие каналы оросительных систем.

Ковшом с геометрической  вместимостью 0,17  м3  разрабатывают мелкие забои, возводят  насыпи, производят  погрузку.

Профильным ковшом очищают мелиоративные системы.

Грейферным ковшом отрывают  колодцы, очищают траншеи и каналы, выполняют погрузку различных материалов и пород.

Погрузочный ковш с геометрической  вместимостью 0,76 м3 используют для легких зачистных   работ и  погрузки мусора, снега и  других материалов низкой  плотности.

Крановую подвеску применяют при погрузке   и  разгрузке штучных грузов, на укладке труб  и установке столбов.

Вилами пользуются при погрузке металлической стружки,  органических удобрений, соломы, силоса, а также штучных,  штабелированных и  других грузов.

Гидромолот и  зуб-рыхлитель используют для вскрытия асфальтового  покрытия.  Кроме  того, зубом-рыхлителем  можно взламывать корку мерзлого  грунта толщиной  до 300 мм. Гидромолотом вскрывают бетонные покрытия, дробят камни и мерзлый грунт. Гидромолотом, оборудованным трамбовочной плитой, уплотняют насыпные грунты.

Челюстной ковш с вилами, выполняет: копание и погрузку материалов, планировку, засыпку выемок, захват и подъем штучных и длинномерных  (труб, бревен) грузов, зачистные работы. Прочность ковша увеличена   добавлением коробчатых  балок  в области верхней и нижней кромок ковша.

Обратной лопатой со смещенной осью копания  отрывают траншеи вблизи зданий и сооружений.

С помощью захвата грузят бревна и другие штучные материалы.

2.Техническая характеристика

Двигатель:

Д65М1Л

Мощность, кВт………………………………..44,1

число цилиндров……………………………….4

рабочий объем цилиндров,л…………………4,94

номинальное  число оборотов,об/мин……...2000

объем ковша прямой лопаты,м3…………….0,76

объем ковша обратной лопаты,м3…………. 0,17

Масса:

Конструкционная ,кг………………………....5150

Эксплуатационная ,кг………………………..5500

Трансмиссия

Муфта сцепления- фрикционная, сухая, однодисковая,

с дополнительной муфтой независимого вала отбора

мощности. Коробка  передач- восьмискоростная, с реверсом

на все  передачи. Тормоза ленточные, сухие. Стояночный

тормоз осуществляется приводом на основные колеса.

Передний ведущий мост – с автоматическим включением и

выключением.

3.Расчетная  часть.

3.1 Напорное усилие  погрузчика.

Напорное усилие  погрузчика по  двигателю:

где Ne max – наибольшая  эффективная мощность двигателя

Vp – рабочая скорость внедрения  погрузчика

- расчетное буксование

- КПД трансмиссии

GП – вес  погрузчика

f  -   коэф. сопротивления качению

Напорное усилие по сцепному весу:

где   - коэф. сцепления движителя с опорной поверхностью

3.2 Тяговый баланс и баланс мощности погрузчика.

- На тяговом режиме работы погрузчика сумма всех сопротивлений:

где WBH – сопротивление  внедрению ковша в штабель

Wf – сопротивление качению колес

Wh – сопротивление при движении на подъем

где KBH – удельное сопротивление внедрению (20 кПа для известняка)

KФ  - коэф. формы ковша

В – ширина ковша

LВН  - глубина внедрения

a – коэф. учитывающий плотность и аброзивность материала

С - коэф. крупности (1,25 для кусков  200 мм)

где  f – коэф. сопротивления  качению

G – вес погрузчика

- угол наклона поверхности движения  к горизонту

Расчет ведется при работе  погрузчика на горизонтальной  площадке.

Сопротивление преодолеваются окружной силой движителя Рк,

Поэтому, приравнивая Рк=, получаю

На преодоление сопротивления внедрению расходуется часть силы тяги движителя, т.е. свободная сила тяги Тс. Тогда, пологая, что Wк=Тс, получается:

Напорное усилие по двигателю Тн=66,9кН

Зависимость между мощностью двигателя Ne и  мощностью, подводимой к движителю Nк:

где   - механический КПД трансмиссии привода колесного  движителя

где NT  - тяговая мощность, расходуемая на внедрение ковша в штабель

Nf  - тяговая мощность, расходуемая на преодоление сопротивления

качению

Nб  - тяговая мощность, расходуемая на буксование движителя

Nh  - тяговая мощность, расходуемая на преодоление сопротивления

подъему

где VД – действительная скорость ведущих колес (0,8VT)

Где VT – теоретическая  скорость ведущих колес

Подставляю значения в общее выражение баланса мощности:

(л.с.)

## Вывод: коэффициент запаса мощности =1,053

коэффициент запаса тяги =1,56

2.На транспортном режиме работы погрузчика сумма всех сопротивлений:

где   - сопротивление воздуха движению

где - коэф. обтекаемости =0,06-0,07

F – площадь лобового сопротивления  ширина колеи х высоту                      машины

++

Баланс мощности на транспортном режиме

где - мощность на преодоление сопротивления воздуха движению

При  движении на высшей передаче буксованием можно пренебречь ()

Подставляю значения в общее выражение баланса мощности:

37,7(л.с)

(л.с.)

## Вывод: Машина работоспособна.

### 3.3.Определение усилий на зубьях ковша обратной лопаты

### Копание грунта поворотом рукояти

При копании грунта поворотом рукояти ковш перемещается по траекториям малой кривизны при слабом изменении толщины стружки и большом пути движения кромки ковша.

Тонкая стружка, продвигаясь по днищу ковша, изгибается и ломается, постепенно заполняя ковш рыхлым грунтом. В конце копания стружка вынуждена внедрятся в рыхлый грунт, уже имеющийся в ковше.

Сила копания при послойном заполнении  ковша определяется как сумма  трех составляющих сил:

Рк=Р+Рз+Рпр

где Р – сила резания

Рз – сопротивление  заполнению ковша грунтом

Рпр -  сопротивление призмы волочения

Для  определения  касательной составляющей сопротивления  грунта копанию, в этом случаи, пригодна зависимость:

где С – число ударов динамического плотномера

h – толшина срезаемой стружки , см

B – ширина  ковша, м

- угол резания, град

z – коэф. учитывающий схему установки зубьев на вертикальном профели

- коэф. учитывающий технологию разработки грунта

Расчетная толщина стружки одинаковой по всей дуге траектории ковша определяют по формуле:

где q – емкость ковша, м3

lр – длина рукояти, м

lк – длина ковша, м

- угловое перемещение рукояти за одну операцию копания, для обратных лопат

- угловое перемещение рукояти

Силу сопротивления заполнению можно найти как:

=164500*0,69*0,1=11540Н

где  - удельное сопротивление стружки продольному сжатию

где С – число ударов динамического плотномера

Сопротивление  призмы волочения зависит от технологических факторов: откоса забоя, направления движения ковша (вверх  или вниз). Приближенно его можно определить по формуле:

где q – объем призмы, м3

- плотность рыхлого грунта, кг/м3

- коэф. внешнего трения грунта о грунт

Ориентировочно объем призмы можно принять равным 0,3…0,4 от геометрической емкости  ковша.

Рк=

Копание грунта поворотом ковша.

Учитывая, что при копании грунта ковшом экскаватора сопротивление призмы волочения мало по сравнению с усилием резания и им можно  пренебречь, силу копания Рк найдем в виде суммы  сил:

Рк=Р+Рн

где Р –сила резания

Рн – сопротивление наполнению ковша грунтом

Изменение касательной составляющей Р силы резания  грунта в функции угла поворота  физически обусловлено изменением глубины копания h. Поэтому логично предположить, что известные для “послойного” резания зависимости Р=f(h) будут справедливы и для  вращательного резания при условии подстановки в них закона h=F().

где R1 – радиус от оси поворота ковша до зуба, см

Максимальная сила резания:

Максимальное сопротивление наполнению Рн max  можно вычислить по эмперической формуле:

Рн max=

Рн max=

где К'=10 кН/м3

Рк=156368+20395= 176763Н

Работа копания  поворотом ковша   относительно рукояти  вычисляется как  интеграл момента Мк  силы  копания по  углу :

Энергоемкость копания Е определяется как отношение работы копания к объему  грунта в ковше:

кН м/м3

Потребная для копания мощность равна отношению работы копания  ко времени  поворота  ковша в  грунте:

кН м/с

Мощность двигателя экскаватора равна:

кВт

где  -  суммарный КПД

3.4.Описание гидросистемы.

Рабочая жидкость – масло гидравлическое ВМГЗ по ТУ 38-101470-74

(SAE 10W/30), позволяющее  эксплуатировать машину при любых сезонных условиях.

Гидросистема состоит из двух  параллельных насосов, гидрораспределителя погрузчика,  исполнительных гидроцилиндров, гидрораспределителя экскаватора, бака, фильтра, обратных, предохранительных и перепускных клапанов, всасывающей и напорной магистралей.

Система  является двухпоточной. Рабочая жидкость от двух насосов  подается в две напорные гидролинии и нагнетается в гидрораспределитель 1 и 2, и в зависимости от  положения рычагов управления в гидроцилиндры  механизмов или через фильтр на слив в бак. установлены следующие гидроцилиндры :гидроцилиндр подъема стрелы погрузчика, ковша погрузчика, поворота стрелы экскаватора, аутригера , рукояти и ковша экскаватора. Золотники гидрораспределителей после включения принудительно возвращаются в нейтральное положение. Масло из насоса Н1 поступает непосредственно в гидрораспределитель погрузчика в  тотже гидрораспределитель жидкость поступает от насоса Н2, через разгрузочный клапан 4. разгрузочный клапан 4 при необходимости возвращает масло в бак. При нейтральном положении золотников гидрораспределителя погрузчика, рабочая жидкость проходит в гидрораспределитель 2 экскаватора. На сливе в бак рабочая жидкость  проходит через фильтр. Для предотвращения кавитации  в гидроцилиндрах подъема погрузчика  в линию возврата встроен обратный клапан. Этот обратный клапан повышает давление в возвратной линии блоков клапанов  экскаватора и  погрузчика.

# 3.4.Расчет производительности.

## Определение производительности погрузочного оборудования..

Теоретическая производительность:

где VK – номинальный объем ковша (м3)

- объемная масса разрабатываемого материала (т/м3)

- расчетный коэффициент наполнения ковша

Тц  - время рабочего цикла (с)

КР – коэффициент разрыхления материала

где - время наполнения ковша

- время рабочего хода

- время маневрирования транспорта

- время опорожнения рабочего органа

- время  холостого хода

- суммарное время переключения передач

где - время первоначального внедрения в штабель

- время поворота ковша из положения копания, до полного запрокидывания или подъема стрелы

где SP – расстояние рабочего хода

VX – скорость движения погрузчика при холостом ходе

VР – скорость рабочего хода

Эксплуатационная производительность:

где Тс – время работы за смену с учетом технического обслуживания и подготовки  погрузчика к работе

Ки- коэффициент использования  погрузчика в течении смены с  учетом  подачи автотранспорта, подготовки площадки, междусменной  передачи машины

## Определение производительности экскаваторного оборудования.

Теоретическая производительность:

где КР -  коэффициент  влияния  разрыхления грунта

КН - коэффициент наполнения ковша

где q – геометрическая емкость ковша

n=60/tц – конструктивно возможное число рабочих циклов в 1 мин

Теоретическая продолжительность цикла:

где - продолжительность копания

-  продолжительность поворота на выгрузку

- продолжительность выгрузки

- продолжительность поворота в забой

По справочнику принимаем tц=27с

n=60/tц=2

=57м3/ч

### Эксплуатационная производительность:

где КВ – коэффициент, учитывающий использование экскаватора по времени

КМ  - коэффициент, учитывающий квалификацию машиниста

=57*0,9*0,93=50м3/ч

4.Список литературы:

1. Базанов А.Ф.” Подъемно-транспортные машины.” Москва. Стройиздат.1969г

2. Базанов А. Ф.” Самоходные погрузчики.” Москва. МАШГИЗ. 1955г

3. Базанов А.Ф. Забегалов Г.В. “Самоходные погрузчики.” Москва. Машинистроение 1979г

4. Башта Т.М. “техническая диагностика гидравлических приводов”. Москва. Машиностроение. 1989г

5. Беспалов Н.А.  “ Дорожно – строительные машины и оборудование.” Москва. Машиностроение. 1980

6. Борисов Н.Л.” Гидравлические системы строительных и дорожных машин.” Киев. Будiвельник. 1966г.

7. Бородачев И.П.  “Справочник конструктора дорожных машин.” Москва. Машиностроение. 1973

8. Векслер В.М. Муха Т.И.” Проектирование и расчет перегрузочных машин.” Ленинград. Машиностроение. 1971

9. Волчек Я.А. “ Самоходные погрузчики “. Москва. Машгиз. 1963г